Eigen ontwerpen:

- LED TL armaturen (opbouw & inbouw in valse plafonds) type LLJ_100

De LLJ_100 is een Ledlamp die TL 200W verlichting vervangt. Deze armatuur is volledig in

aluminium, voor een perfecte warmtecontrole van de LED ‘s .

Verschillende montagemogelijkheden zijn mogelijk.

De voeding is standaard 127 > 417Vac met PFC IP65 UL1310 class

Afhankelijk van de uitvoering kan men voor ON/OFF of met dimmmer-regeling kiezen.

De dimmerfunctie kan gestuurd worden door een bewegingsensor op de armatuur zelf, of door een draadloze communicatie.

De lamp kan dan in een “ATdomotics” netwerk geschakeld worden.

Dit is een zeer krachtige aansturing die verschillende parameters van elke lamp apart kan

instellen en regelen.

Zo kan een lamp in een groep geplaatst worden. Minimum, maximum-lichtsterkte , dimsnelheid en reactiesnelheid zijn enkele parameters die ingesteld kunnen worden.

Als voorbeeld kan de lamp op een minimum van 25% ingesteld worden, en van zodra er

beweging is, zal de lamp in 1.5sec naar bvb 90% gaan. Na 2 min afwezigheid van beweging kan de lamp dan traag naar 25% brandspanning gaan.

Via de draadloze communicatie kunnen alle groepen of specifieke groepen in “Nacht-regime”

geplaatst worden. Eventueel via tijdsklok of lichtsensor. (lichtsterkte gewijzigd ifv lichtinval)

Dit alles brengt een zeer grote energiebesparing op t.o.v. een TL-lamp.

Technische fiche:

Werkspanning : 127 > 417Vac

Verbruik max 101 W

Meerdere montagemogelijkheden en aansluitingen.

500 lux op 2m

Afmetingen (LxBxH): 1202x200x76mm of 600x200x76mm

- LED STRALERS:  gebaseerd op hetzelfde principe.